### CAMPING-CAR

#### PERMIS B

##### REMORQUE

STATIONNEMENT

CAMPING-CAR :

Qu’est ce qu’un Camping Car ?	Désigné par Mobil Home ?		Assimilable à une caravane ?

Norme = 70/156/CEE	 NON = CU. R 111.33 & CR. 311.1		  NON = VSAP = M1 = CU. R 111.37

# Exemple d’un Camping-Car FEURETTE Migrateur C73 LD

## Caractéristiques sur Carte Grise:

Nb de places assises (avec ceinture)		= 4

Longueur H.T					= 7.35 m

CR. R 412.12

G1 = Masse à vide				= 3116 Kg

F1 = Masse maxi admissible 			= 3500 Kg	Charge utile (3500-3116)	= 384 Kg

Norme = NF/EN 1646.2 (03 2005)

F2 = PTAC

= Masse maxi admissible en service	= 3500 Kg

CR. R312.2 & Norme = NF/EN 1646.2 (08 2008)

F3 = PTRA

= Masse maxi admissible de l’ensemble 			Masse tractable (5500-3500) = 2000 Kg

CR. 312.2                                            en service = 5500 Kg

## Spécificités Camping-Car

Extincteur = OUI

Obligation d’1 extincteur à poudre polyvalente à bord (NF. MIH)

Gilet & Triangle =  En France = OUI (CR.416 .19)

1 gilet par personne.

1 triangle.

Légende: CR = Code de la route	CU = Code de l’urbanisme	NF = Norme Française

Jean Louis SIROP (Mars 2012)