### CAMPING-CAR

#### PERMIS B

##### REMORQUE

STATIONNEMENT

QUE DIT LE CODE :

- Remorque (même artisanale) dont le PTAC est < 500Kg.

CR. R 233.1

* Sans carte grise spécifique à la remorque.

* Avec la même immatriculation que le véhicule tracteur.

N.B : La plaque d’immatriculation peut être amovible

* Sans système de freinage.

CR. 233.1

* Avec disques de vitesse à l’arrière de la remorque (90 et 80 Km/h).

Décret 2008-754 du 30 07 2008 art7 & CR. 413.13 Si PTRA > 3500 Kg.

- Remorque  dont le PTAC est > 500 < 750Kg.

CR. R 233.1

* Avec réception par une DRIRE (demandée par constructeur).

* Avec une carte grise spécifique à la remorque.

* Avec une immatriculation spécifique à la remorque.

* Sans système de freinage (si PTAC remorque < ½ poids vide du tracteur).

CR. 233.1 & CR. 315.1

* Avec disques de vitesse à l’arrière de la remorque (90 et 80 Km/h).

Décret 2008-754 du 30 07 2008 art7 & CR. 413.13 Si PTRA > 3500 Kg.

- Plaque de tare:

CR. 317.11

Une plaque de tare doit être fixée de façon visible sur toutes les remorques.

Cette plaque doit indiquer :	* Poids à vide = G1.

* Masse maxi admissible = F2 = PTAC.

* Largeur.

* Surface maximale.

d)   Catadioptres :

Une remorque doit posséder:

Sur l’arrière:		 1 plaque minéralogique

Sur l’arrière:		 2 blocs de feux de signalisation

Sur l’arrière:		 2 triangles rouges réfléchissants.

Sur la face avant:	 2 catadioptres blancs.

Sur chaque cotés:	 1 ou 2 catadioptre(s) oranges; suivant la longueur.

NB:	Tout véhicule automoteur qui tracte une remorque doit posséder :

2 rétroviseurs extérieurs (1 à gauche et 1 à droite).

Légende: CR = Code de la route	CU = Code de l’urbanisme	NF = Norme Française

Jean Louis SIROP (Mars 2012)